###### ПАСПОРТ

Светильник светодиодный осветительный

«Парк-4»  ССО-А-220-033-Н,Т-УХЛ1

ТУ 3461–005–41677105–09

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Светильник светодиодный осветительный типа «Парк-4» предназначен для функционально-декоративного освещения скверов, парков, бульваров, коттеджных поселков. Светильник может устанавливаться на вертикальную трубу диаметром 80 мм.

1.2  Светильник сохраняет работоспособность в следующих условиях:

- относительная влажность до 95% (при температуре +40С);

- рабочая температура среды от минус 40С до плюс 60С.

1.3  Технические характеристики светильника:

- световой поток* не менее 3600 лм;

* Световой поток указан для светодиодного модуля при температуре кристалла 25 ºС. Для уточнения светового потока светильника необходимо смотреть IES-файл на светильник.

- потребляемая мощность не более 42 Вт;

- напряжение питания переменного тока (140÷265) В и частотой (50 Гц±10%) или постоянного тока (200÷370) В;

- цветовая температура свечения, К: Т - (теплый цвет свечения) 3 000 ÷ 4 000, Н - (нормальный цвет свечения) 4 000 ÷ 6 000;

- кривая силы света по ГОСТ Р 54350 – А-косинусная;

- коэффициент пульсации светового потока не более 5%;

- коэффициент мощности не менее 0,9;

- степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 не хуже IP44;

- класс защиты светильников 1 по ГОСТ Р МЭК 60598-1;

- сопротивление изоляции токоведущих частей не менее 20 МОм;

- сопротивление цепи заземления не более 0,5 Ом;

- пожаробезопасность соответствует НПБ 249-97, ГОСТ Р МЭК 60598-1;

- климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150;

- габаритные размеры (440(410 мм;

- масса светильника не более 3,0 кг;

- срок службы светильников при соблюдении условий эксплуатации не менее 100 000 часов;

- срок хранения со дня изготовления составляет 3 года.

2. СОСТАВ (КОМПЛЕКТНОСТЬ) светильника:

2.1 В состав поставки входит:

- светильник – 1 шт.,

- паспорт – 1 шт.,

- руководство по эксплуатации – 1 шт.,

- упаковочная тара – 1шт.

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

3.1 Светильник светодиодный осветительный признан годным к эксплуатации и соответствует ТУ 3461–005–41677105–09.

# ОТК                                              дата выпуска_________________ 20     г.

4. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

4.1 Все материалы, из которых изготовлен светильник, не представляют опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды и соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1.

4.2 После окончания эксплуатации светильник не требует специальной утилизации и может быть сдан как вторичное сырье в соответствии с действующими правилами.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие светильника техническим параметрам и нормальную работу в течение    5 лет с даты установки при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и монтажа.

5.2 В течение гарантийного срока замена вышедшего из строя светильника осуществляется предприятием-изготовителем безвозмездно при соблюдении потребителем режимов эксплуатации.

6. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

6.1 Порядок предъявления рекламаций изложен в соответствии с действующими положениями на объектах применения.

6.2 Рекламации по установленной форме предъявляются предприятию-изготовителю с обязательным приложением акта забракования, без наличия которого рекламации не принимаются. Рекламации направляются по адресу:

302040, г. Орел, ул. Лескова. 19, АО «Протон»

тел./ факс. (4862) 41-04-12, (4862) 41-01-20